## Slide 1
TRABAJO T3 · IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS
Detección visual de fisuras en concreto
Uso de una Red Neuronal Convolucional (CNN)
👤 Susana Abigail Campos Rodríguez
👤 Carlos Teodoro Barreda Guzmán
👤 Jaime Jesus Ramírez Elera
👤 Renzo Salleres Untiveros
Aplicaciones de IA en Estructuras
SDNET2018

## Slide 2
I. INTRODUCCIÓN
1. Problema y método actual
Patología frecuente
Las fisuras aparecen por retracción, sobrecargas, corrosión, acciones sísmicas o agentes ambientales.
Detección temprana
Permite programar mantenimiento, reducir costos y prevenir fallas estructurales de mayor magnitud.
Inspección tradicional
Evaluación visual por especialistas: requiere tiempo y depende de la experiencia del inspector.
Limitación principal
Puede ser lenta, subjetiva y poco eficiente cuando se analizan muchas estructuras o imágenes.
Necesidad: una evaluación más objetiva, rápida y reproducible.
2. Enfoque con CNN
Visión por computadora y Redes Neuronales Convolucionales para clasificar imágenes con / sin fisura.
CNN aprende características relevantes sin diseñar manualmente descriptores de textura o geometría.
IA
TensorFlow
CNN
3. Desarrollo del modelo y aporte
1
2
3
4
Aporte esperado: apoyar inspecciones estructurales con resultados más objetivos, rápidos y reproducibles, y servir como base para monitoreo automatizado de infraestructura civil.
Distribución del dataset
1
Preparar datos
Limpieza, organización y división del dataset.
2
Entrenar CNN
Clasificación binaria con TensorFlow.
3
Evaluar desempeño
Accuracy, Precision, Recall, F1-score y AUC.
4
Estimar espesor
Procesamiento digital de imágenes para fisuras.

## Slide 3
II. METODOLOGÍA

## Slide 4
II. METODOLOGÍA

## Slide 5
II. METODOLOGÍA
Arquitectura de la Red Neuronal Convolucional (CNN)

## Slide 6
III. RESULTADOS
Desempeño global del modelo CNN
Detección y medición de fisuras mediante redes convolucionales
SDNET2018 / Pavement · 8,414 imágenes
84.83%
Accuracy global
Proporción total de aciertos
89.85%
AUC
Capacidad de separación entre clases
76.42%
Recall fisuras
Recupera fisuras reales
60.37%
F1-score fisuras
Equilibrio precisión/sensibilidad
El modelo logra un desempeño global adecuado, con buena discriminación y sensibilidad relevante para inspección preventiva.
La principal oportunidad de mejora está en la precisión de la clase positiva: reducir falsos positivos sin perder capacidad de detección de fisuras.
Umbral de clasificación: 0.50
Tarea: clasificación + medición
Clase crítica: fisura

## Slide 7
III. RESULTADOS
Resultados por clase
La clase sin fisura es fuerte; la clase con fisura prioriza sensibilidad
Sin fisura
Precisión 95.36% y F1-score 90.62%: el modelo clasifica muy bien las superficies sanas.
Con fisura
Recall 76.42%: detecta una proporción importante de fisuras reales, aunque la precisión 49.90% muestra falsos positivos.
Mensaje para exposición: el modelo es útil como filtro de inspección, pero debe calibrarse para disminuir alertas falsas.

## Slide 8
III. RESULTADOS
Matriz de confusión
Dónde acierta y dónde se equivoca el modelo
Aciertos
6,166 verdaderos negativos
972 verdaderos positivos
El modelo clasifica correctamente una gran cantidad de superficies sanas y detecta 972 fisuras reales.
En inspección estructural, los falsos negativos son críticos porque representan fisuras reales no detectadas.

## Slide 9
III. RESULTADOS
Comportamiento durante el entrenamiento
Evolución de accuracy, AUC, loss y recall
Interpretación
Las curvas muestran estabilización progresiva de exactitud, AUC, pérdida y sensibilidad.
Durante las primeras épocas hay fluctuaciones en validación, especialmente en recall y pérdida.
Hacia las últimas épocas, las curvas tienden a estabilizarse, lo que sugiere convergencia.

## Slide 10
III. RESULTADOS

## Slide 11
III. RESULTADOS

## Slide 12
IV. CONCLUSIONES
1
El modelo alcanzó 84.83 % de exactitud y 89.85 % de ROC-AUC, mostrando una buena capacidad para distinguir imágenes con fisura y sin fisura.
2
La red obtuvo un Recall de 76.42 %, priorizando la detección de fisuras reales; sin embargo, la precisión de 49.90 % evidencia falsos positivos que deben reducirse.
3
La metodología permitió complementar la clasificación con mediciones en píxeles de longitud y espesor mediante segmentación, esqueletización y mapas de espesor.

## Slide 13
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Dorafshan, S., Thomas, R. J., & Maguire, M. (2018). Comparison of deep convolutional neural networks and edge detectors for image-based crack detection in concrete. Construction and Building Materials, 186, 1031-1045.
Yang, X., Li, H., Yu, Y., Luo, X., Huang, T., & Pan, X. (2018). Automatic Pixel-Level Crack Detection and Measurement Using Fully Convolutional Network. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 33(12), 1090-1109.
Google. (2026). Gemini (Versión de julio de 2026). Asistencia técnica en la estructuración de algoritmos y revisión de ecuaciones de control. https://gemini.google.com/
OpenAI. (2026). ChatGPT (Versión GPT-4o) . Soporte en la optimización del plan algorítmico y depuración de código en Python. https://chatgpt.com/

## Slide 14
GRACIAS!